## Slide 1
Modelado de Comportamiento de Conductores con Técnicas de Inteligencia Computacional
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Autor
Alberto Díaz Álvarez
Directores
Francisco Serradilla García
Felipe Jiménez Alonso
Para la obtención del título de
Doctorado en Inteligencia Artificial

## Slide 2: Índice
Introducción
Metodología
Conclusiones
Objetivos
Publicaciones
Referencias

## Slide 3
INTRODUCCIÓN

## Slide 4: Modelos de comportamiento de conductor
Estratégico
Táctico
Control
¿Cómo se comporta el vehículo en un entorno de tráfico?
Se puede considerar a tres niveles de abstracción [Michon, 1985]
La diferenciación entre niveles no es exacta, depende del conductor y del entorno
Los modelos de comportamiento trabajan, sobre todo, en el nivel táctico

## Slide 5: Modelos de conductor y simulación (I)
Se puede considerar como un Sistema Complejo.
Su estudio desde dentro es, en rasgos generales, inviable
No se puede estudiar únicamente a partir de sus componentes
Tráfico: Sistema que emerge de la interacción de actores en algún tipo de camino o vía

## Slide 6: Modelos de conductor y simulación (II)
Micro-simulación
Macro-simulación
Simulación: Representación de un sistema real a partir de la abstracción de las reglas que definen su funcionamiento
La micro-simulación requiere modelos de comportamiento de conductor

## Slide 7: Modelos longitudinales
Son los primeros modelos propuestos en la bibliografía
Modelos lineales, con poca o nula representación de comportamiento real
Mantenimiento de medida [Pipes, 1953]
Psicofísicos [Wiedemann, 1974]
Estímulo – respuesta [Chandler et. al., 1958]
Se estudian multiples regímenes distintos
Car following
Stop-and-go
Free flow
Emergency
Approaching
…

## Slide 8: Modelos laterales (I)
¿Cómo y cuándo cambia de carril el vehículo?
Diferenciación entre selection y merging
Gap-acceptance para determinar si se cambia o no de carril
Tipología del cambio: obligatorio (MLC), opcional (DLC), ...
¿Cuándo cambiar de carril?
Se empiezan a vislumbrar los problemas de la falta de datos

## Slide 9: Modelos laterales (II)
Modelo de Gipps
Árboles de secuencia (e.g. [Hidas, 2002])
Árboles probabilísticos (e.g. [Toledo et. al. 2007])
Primer trabajo real que integra comportamientos longitudinal [Gipps, 1981] y lateral [Gipps, 1986]
Problema: Interbloqueos y ejecuciones de acciones ordenadas
Asignación de probabilidades
Explosión combinatoria de acciones
Mismo problema con las ejecuciones de acciones ordenadas.
Los modelos clásicos no replican comportamientos humanos

## Slide 10: Modelos basados en IC
Simuladores top-view
Primeros trabajos con datos reales desde simulador [Fix & Armstrong, 1990]
Simuladores primera persona
Aumentar el realismo para obtener comportamientos más fieles a la realidad [Muñoz et al., 2010, Van Hoorn et al., 2009]
Vehículos instrumentados
Toma de datos reales para el control longitudinal y lateral [Jia et al., 2003, Simonelli et al. 2009]
Redes neuronales
Comportamiento longitudinal
Simulación de controladores difusos no basados en datos reales [Kikuchi & Chakroborty, 1992]
Comportamiento lateral
Complemento a controladores longitudinales. No se basan en datos reales [McDonald et al., 1997, Wu et al., 2003]
Comportamientos complejos
Vehículos instrumentados para situaciones complejas (e.g. adelantamientos) [Naranjo et al., 2006]
Lógica borrosa
Los modelos no generalizan correctamente comportamientos humanos
También se usan computación evolutiva, cadenas de Markov, árboles de decisión, redes bayesianas, ...

## Slide 11: Conclusiones del estado actual
Modelos clásicos
Muy eficientes
Modelos basados en IC
Abstraen comportamientos complejos
Poca o nula capacidad de emular comportamiento humano
Comportamientos complejos implican mucha modelización
No utilizan valores del entorno que les rodea
Es complicado explicar el por qué de su funcionamiento (redes neuronales)
No disponemos de modelos que emulen comportamientos humanos basados en el entorno eficientes en simuladores
En definitiva

## Slide 12
OBJETIVOS

## Slide 13: Objetivos
H1
La aplicación de IC para la generación de modelos de conductor permite la incorporación de características humanas no reproducibles por los modelos existentes en la actualidad.
H2
La aplicación de IC para la generación de modelos de conductor permite la reproducción de comportamiento de conductores concretos.
Hipótesis
Objetivos específicos
Estudio naturalista
Modelo longitudinal MLP vs. FCS
Modelo lateral MLP vs. CNN

## Slide 14: Justificación
El transporte por carretera es el principal medio de transporte
Simulaciones más realistas permitirían estudiar mejor el tráfico
Modelos realistas permitirían estudiar comportamiento de conductores in silico
Comportamientos más humanos en vehículos autónomos facilitarían el periodo de coexistencia

## Slide 15
METODOLOGÍA

## Slide 16: Selección de simulador
INTRODUCCIÓN
Open Source Software
Arquitectura cliente/servidor
API pública
Edición de mapas y escenarios
Entorno del vehículo muy limitado
Cambios de carril “ninja”
Teleportaciones eventuales
SUMO como entorno de simulación para los modelos

## Slide 17: Instrumentación del vehículo

## Slide 18: Arquitectura del sistema de captura
Offline
Environment
LiDAR
Camera
GPS
CAN Bus
node
node
node
node
Bus
node
Raw data
Sync
Curate
Process
Datasets

## Slide 19: Variables capturadas
Directas
Nube de puntos de entorno
Velocidad
Post-proceso
Distancia a líder
Velocidad relativa a líder
Distancia a siguiente semáforo
Estado de siguiente semáforo
Distancia circulable

## Slide 20: Modelo de conductor propuesto
Modelo de conductor
Modelo longitudinal
Modelo lateral
Distancia a líder
Velocidad a líder
Velocidad
Distancia a siguiente semáforo
Estado de siguiente semáforo
Distancia circulable
Nube de puntos
Aceleración
Cambio de carril

## Slide 21
Modelo longitudinal

## Slide 22: Modelo longitudinal
Controlador borroso (FCS) y perceptron multicapa (MLP) como propuesta
Pero… ¿cómo ajustar FCS a los valores de un conductor en concreto?
Propuesta: Ajuste de FCS por descenso del gradiente
Representación de FCS como grafo computacional
Aplicación de descenso de gradiente a las variables del grafo
Método
Líneas ascendentes, descendentes y trapezoides
T-norm mínimo y s-norm máximo
Takagi-Sugeno de órden 0
Número de particiones fijo
Variables de salida: 1
Limitaciones

## Slide 23: FCS como grafo computacional
Inferencia
Fuzzificación
Defuzzificación
output
input
Fuzzy input
Fuzzy output
Representación como tres subgrafos
Fuzzificación
Inferencia
Defuzzificación
Entrada de valores crisp
Entrada de 𝑁 valores crisp
Salida de valores fuzzy
Salida de 𝑀 valores fuzzy
Entrada de valores fuzzy
Entrada de 𝑀 valores fuzzy
Salida de valores fuzzy
Salida de 𝐼×𝐽×𝐾 valores fuzzy
Salida de valor crisp
Salida de 1 valor crisp
Entrada de valores fuzzy
Entrada de 𝐼×𝐽×𝐾 valores fuzzy

## Slide 24: Grafo de fuzzificación (I)
Chart: 
| s0 = b | s1 = s0+Δ0 | s2 = s1+Δ1 | s3 = s2+Δ1 | s4 = s3+Δ2 | s5 = s4+Δ2
Línea descendente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trapezoide | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Línea ascendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Inferencia
Fuzzificación
Defuzzificación
output
input
Fuzzy input
Fuzzy output
Ejemplo de partición
Δ0
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Cada Δi es una de las variables del grafo a ajustar
Notes: Cada variable genera tantos valores borrosos como conjuntos difusos la componen

## Slide 25: Grafo de fuzzificación (II)
Inferencia
Fuzzificación
Defuzzificación
output
input
Fuzzy input
Fuzzy output
Ejemplo de función de pertenencia
Los desplazamientos Δi de la partición son las variables en las funciones de pertenencia
Línea ascendente:
Todas las funciones de una partición dependen entre sí
Notes: Cada función de pertenencia es su propio grafo con variables a ajustar

## Slide 26: Grafo de inferencia (I)
Inferencia
Fuzzificación
Defuzzificación
output
input
Fuzzy input
Fuzzy output
Entradas: Donde:
La entrada borrosa correspondiente a la variable -ésima
La entrada borrosa correspondiente a la variable 𝑖-ésima
𝑛
𝑆_𝑖
El número de variables
El número de variables
Representaremos las reglas como matriz -dimensional
 | ? | ? | ?
 | ? | ? | ?
 | ? | ? | ?
 | ? | ? | ?
Una matriz por conjunto borroso de salida
Pertenencia al conjunto borroso -ésimo de la variable de salida
Pertenencia al conjunto borroso 𝑘-ésimo de la variable de salida
𝝁_𝑖𝑗
𝝁_𝒐𝒌
Pertenencia -ésima de la variable -ésima de entrada
Pertenencia 𝑗-ésima de la variable 𝑖-ésima de entrada

## Slide 27: Grafo de inferencia (II)
Inferencia
Fuzzificación
Defuzzificación
output
input
Fuzzy input
Fuzzy output
Cada es una variable a ajustar
Matriz de pesos para el conjunto borroso -ésimo de salida
Matriz de pesos para el conjunto borroso 𝑘-ésimo de salida
𝑥_𝑖𝑗𝑘𝑚
𝑾𝒐𝒌
Variable asociada a la -norma entre los conjuntos y
Variable asociada a la 𝑡-norma entre los conjuntos 𝐹_𝑖𝑗 y 𝐹_𝑘𝑚
𝜎
Restringe el valor de los pesos al intervalo
Restringe el valor de los pesos al intervalo (0, 1)
Notes: ¿Cómo le damos importancia a unas reglas y le restamos a otras?

## Slide 28: Grafo de defuzzificación
Inferencia
Fuzzificación
Defuzzificación
output
input
Fuzzy input
Fuzzy output
Entrada: pertenencias a cada conjunto de salida
Salida: Variable crisp
Controlador Takagi-Sugeno de órden
Controlador Takagi-Sugeno de órden 0
Las pertenencias de una misma variable se agregan según la -conorm
Las pertenencias de una misma variable se agregan según la 𝑡-conorm
Entrada: pertenencias a cada conjunto de salida
Salida: Variable crisp
El valor del conjunto borroso i-ésimo
𝑤𝑖
K
wi
El número de conjuntos borrosos de salida
La salida borrosa agregada para el conjunto borroso i-ésimo de salida
El valor del conjunto borroso i-ésimo
K
wi
El número de conjuntos borrosos de salida
La salida borrosa agregada para el conjunto borroso i-ésimo de salida
No se requiere del ajuste de ninguna variable

## Slide 29: Mejor modelo longitudinal
Controlador borroso (FCS)
Perceptrón multicapa (MLP)
Dos capas ocultas de 8 y 4 neuronas respectivamente
Dos conjuntos borrosos por variable de entrada
RMSE (MLP) |  |  | 
 | Train | Validation | Test
 | 0,056 | 0,062 | 0,057
 | 0,045 | 0,039 | 0,060
 | 0,048 | 0,047 | 0,058
 | 0,055 | 0,054 | 0,058
RMSE (MLP) |  |  | 
 | Train | Validation | Test
 | 0,056 | 0,062 | 0,057
 | 0,045 | 0,039 | 0,060
 | 0,048 | 0,047 | 0,058
 | 0,055 | 0,054 | 0,058
El comportamiento longitudinal se modeliza mejor con MLP

## Slide 30: Modelo longitudinal específico
RMSE (MLP) |  |  | 
 | 0,059 | 0,074 | 0,070
 | 0,064 | 0,058 | 0,067
 | 0,065 | 0,065 | 0,057
RMSE (MLP) |  |  | 
 | 0,059 | 0,074 | 0,070
 | 0,064 | 0,058 | 0,067
 | 0,065 | 0,065 | 0,057
Filas
Columnas
Recorrido de prueba del sujeto
Modelo del sujeto que se aplica
El error de los modelos es menor en su recorrido de prueba

## Slide 31
Modelo lateral

## Slide 32: Modelo lateral
Perceptron multicapa (MLP) y red de convolución (CNN) como propuesta
¿Nube de puntos a imagen?
Mapas de profundidad
¿Data augmentation?
Mirroring
Shaking
¿Datos tipo no imagen? (sólo CNN)
Inyección en capas de inferencia
Retos

## Slide 33: Mapa de profundidad
0o
180o
179o
90o
270o

## Slide 34: Mirroring

## Slide 35: Shaking

## Slide 36: Inyección en capas de inferencia
Convolutions
Split
Fully connected
Input
None
Left
Right
Depth map
Join

## Slide 37: Percepción temporal
Se asumen procesos cognitivos de entre y (córtex visual y córtex prefrontal)
Seleccionados , y

## Slide 38: Padding lateral
Los extremos izquierdo y derecho son aumentados a la mitad del tamaño de los filtros
Así no se pierde información de patrones en las parte trasera del vehículo

## Slide 39: Mejor modelo lateral
Perceptrón multicapa (MLP)
Red de convolución (CNN)
Ninguna arquitectura superó el 33% de acierto
Convolución (), convolución () y dos capas de 128 y 16 neuronas
Convolución (5×36), convolución (3×5) y dos capas de 128 y 16 neuronas
Perceptrón multicapa (MLP)
Ninguna arquitectura superó el 33% de acierto
El comportamiento lateral se modeliza mejor con redes de convolución
RMSE (CNN) |  |  | 
 | Train | Validation | Test
 | 0,588 | 0,576 | 0,573
 | 0,805 | 0,763 | 0,768
 | 0,683 | 0,708 | 0,706
 | 0,727 | 0,706 | 0,710
RMSE (CNN) |  |  | 
 | Train | Validation | Test
 | 0,588 | 0,576 | 0,573
 | 0,805 | 0,763 | 0,768
 | 0,683 | 0,708 | 0,706
 | 0,727 | 0,706 | 0,710
Notes: Los MLP no encuentran patrones de cambios de carril
Las redes de convolución superan el 33% de acierto
El grueso del acierto es en el no-cambio
Intuimos falta de información de intención de cambio

## Slide 40: Modelo lateral específico
RMSE (MLP) |  |  | 
 | 0,768 | 0,314 | 0,601
 | 0,601 | 0,706 | 0,511
 | 0,648 | 0,666 | 0,710
RMSE (MLP) |  |  | 
 | 0,768 | 0,314 | 0,601
 | 0,601 | 0,706 | 0,511
 | 0,648 | 0,666 | 0,710
Filas
Columnas
Recorrido de prueba del sujeto
Modelo del sujeto que se aplica
El error de los modelos es menor en su recorrido de prueba

## Slide 41
Pruebas de simulación

## Slide 42: Comportamiento longitudinal

## Slide 43: Comportamiento lateral
LC | Real | 6 | 1,41 | 7 |  | 4 |  | 7 |  |  | 
 | Sim. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,47 | 2 | 0,81 | 11 | 0,66
RC | Real | 3,33 | 0,94 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  | 
 | Sim | 1,67 | 1,70 | 0,67 | 0,47 | 2,33 | 1,89 | 0,67 | 0,94 | 12 | 2,67
LC | Real | 6 | 1,41 | 7 |  | 4 |  | 7 |  |  | 
 | Sim. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,47 | 2 | 0,81 | 11 | 0,66
RC | Real | 3,33 | 0,94 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  | 
 | Sim | 1,67 | 1,70 | 0,67 | 0,47 | 2,33 | 1,89 | 0,67 | 0,94 | 12 | 2,67
Mayor número de cambios de carril en modelo de SUMO
Bajo número de cambios en modelos de comportamiento
Los modelos entrenados se aproximan más a la realidad
Es probable que se necesiten más datos de cambio de carril

## Slide 44
CONCLUSIONES

## Slide 45: Objetivos planteados
H1
Se han incorporado comportamientos humanos a un simulador a través de un modelo propio
H2
Los modelos entrenados para los diferentes sujetos se comportan mejor con sus respectivos datos
Sería interesante no obstante
El comportamiento longitudinal se diferencia de los modelos incorporados
El comportamiento lateral también
Se puede considerar demostrada la hipótesis
Se puede considerar demostrada la hipótesis
Aumentar la cantidad de datos recogidos
Determinar nuevas variables a analizar

## Slide 46: Técnicas utilizadas
Sistemas de control borroso (FCS)
La técnica de aprendizaje basada en descenso del gradiente es rápida
Perceptrones multicapa (MLP)
Se comporta según lo esperado en problemas deregresión
Redes de convolución (CNN)
Con problemas sí modelables con FCS, permite la explicación de su funcionamiento
En el problema concreto del cambio de carril, no ha sido capaz de extraer características del conjunto de entrada
Su lento entrenamiento y su cantidad de metavariables hace del proceso de búsqueda de arquitectura muy tedioso.
Son idóneas para capturar características relacionadas espacialmente
En el problema del comportamiento longitudinal, no mejora el desempeño de un MLP

## Slide 47: Datos, sensores y simulación
Información interna del vehículo (iMiEV)
Muy precisa, pero únicamente in-car
GPS (INSIA)
Suficiente precisión para pruebas
Flujo de información varios órdenes de magnitud mayor que otros sensores
Puede ser usada como guía de referencia para otras medidas
Precisión muy dependiente del vehículo
LiDAR (VLP-16)
Muy completo y mucha versatilidad
Entorno de simulación (SUMO)
Es muy arriesgado su uso sin otros sensores de apoyo
16 capas son insuficientes para capturar un entorno de calidad
Extremadamente limitado a percepción del entorno y a comportamiento

## Slide 48: Líneas futuras
INTRODUCCIÓN
Entornos de simulación más realistas
Diferentes escenarios y actores
Estudio de otras características vehiculares
Redes neuronales recurrentes
Los simuladores estudiados no aportan suficiente información
Adaptación de simuladores de conducción al problema del tráfico
Incorporación de los modelos descritos sin las limitaciones que imponen los simuladores de tráfico tradicionales
Trabajo sobre escenarios específicos complicados para el vehículo autónomo (e.g. cruces sin señalizar, rotondas, …)
Creación de perfiles de características como consumo, emisión de gases o de ruido basándose en los datos exactos del vehículo en lugar de modelos genéricos
Comportamiento de otros actores como vehículos de grandes dimensiones o incluso peatones
La ventana temporal entre dos sujetos puede ser diferente
El uso de redes recurrentes puede ayudar a la personalización de la ventana temporal de cada sujeto

## Slide 49
PUBLICACIONES

## Slide 50: Congresos
Clavijo, M., Díaz, A., Serradilla, F., Jiménez F., Naranjo, J.E. (2017, July). Deep learning application for 3D LiDAR odometry estimation in autonomous vehicles. Connected and Automated Transport, 2018 Transport Research Arena (TRA).Internacional.
Clavijo, M., Serradilla, F., Naranjo, J.E., Jiménez F., & Díaz, A. (2017, July). Application of Deep Learning to Route Odometry Estimation from LiDAR Data. Advances in Vehicular Systems, Technologies and Applications, 2017 The Sixth International Conference on (pp. 60-65). Internacional.
Felipe, J., Amarillo, J. C., Naranjo, J. E., Serradilla, F., & Díaz, A. (2015, September). Energy consumption estimation in electric vehicles considering driving style. In Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2015 IEEE 18th International Conference on (pp. 101-106). IEEE.

## Slide 51: Artículos
Díaz-Álvarez, A., Clavijo, M., Jiménez, F. Talavera, E., & Serradilla, F. (2018). Modelling the human lane-change execution behaviour through Multilayer Perceptrons and Convolutional Neural Networks. Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour, 2018. (Q2).
Olaverri-Monreal, C., Errea-Moreno, J., & Díaz-Álvarez, A. (2018). Implementation and Evaluation of a Traffic Light Assistance System Based on V2I Communication in a Simulation Framework. Journal of Advanced Transportation, 2018. (Q2).
Talavera, E., Díaz-Álvarez, A., Jiménez, F., & Naranjo, J. E. (2018). Impact on Congestion and Fuel Consumption of a Cooperative Adaptive Cruise Control System with Lane-Level Position Estimation. Energies, 11(1), 194. (Q2).
Jiménez, F., Naranjo, J. E., Serradilla, F., Pérez, E., Hernández, M. J., Ruiz, T., ... & Díaz, A. (2016). Intravehicular, short-and long-range communication information fusion for providing safe speed warnings. Sensors, 16(1), 131. (Q1).
Díaz-Álvarez, A., Serradilla-García, F., Anaya-Catalán, J. J., Jiménez-Alonso, F., & Naranjo-Hernández, J. E. (2015). Estimación de la autonomía de un vehículo eléctrico según el estilo de conducción. DYNA-Ingeniería e Industria, 90(3). (Q4).
Alvarez, A. D., Garcia, F. S., Naranjo, J. E., Anaya, J. J., & Jimenez, F. (2014). Modeling the driving behavior of electric vehicles using smartphones and neural networks. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 6(3), 44-53. (Q3).
Chart: 
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Número de artículos | 1 | 3 | 1 | 1

## Slide 52
REFERENCIAS

## Slide 53: Referencias
[Chandler et al., 1958] Chandler, R. E., Herman, R., and Montroll, E. W. (1958). Traffic Dynamics: Studies in Car Following. Operations Research, 6(2):165–184.
[Fix and Armstrong, 1990] Fix, E. and Armstrong, H. (1990). Modeling human performance with neural networks. 1990 IJCNN International Joint Conference on Neural Networks, pages 247–252 vol.1.
[Gipps, 1981] Gipps,P. G. (1981). A behavioural car-following model for computer simulation.
[Gipps, 1986] Gipps, P. G. (1986). A model for the structure of lane-changing decisions. Transportation Research Part B, 20(5):403–414.
[Hidas, 2002] Hidas, P. (2002). Modelling lane changing and merging in microscopic traffic simulation. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 10(5-6):351–371.
[Jia et al., 2003] Jia, H., Juan, Z., and Ni, A. (2003). Develop a car-following model using data collected by ’five-wheel system’. IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Proceedings, ITSC, 1:346–351.

## Slide 54: Referencias
[Muñoz et al., 2010] Muñoz, J., Gutierrez, G., and Sanchis, A. (2010). A human-like torcs controller for the simulated car racing championship. In Proceedings of the 2010 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games, pages 473–480. IEEE.
[Naranjo et al., 2007] Naranjo, J. E., Sotelo, M. A., Gonzalez, C., Garcia, R., and De Pedro, T. (2007). Using fuzzy logic in automated vehicle control. IEEE intelligent systems, 22(1):36–45.
[Pipes, 1953] Pipes, L. (1953). An operational analysis of traffic dynamics. Journal of applied physics.
[Kikuchi and Chakroborty, 1992] Kikuchi, S. and Chakroborty, P. (1992). Car-following model based on fuzzy inference system. Transportation Research Record, pages 82–82.
[McDonald et al., 1997] McDonald, M., Wu, J., and Brackstone, M. (1997). Development of a fuzzy logic based microscopic motorway simulation model. IEEE Conference on.
[Michon, 1985] Michon, J. A. (1985). A critical view of driver behavior models: what do we know, what should we do? In Human behavior and traffic safety, pages 485–524. Springer.

## Slide 55: Referencias
[Simonelli et al., 2009] Simonelli, F.,Bifulco,G.N.,and Martinis,V.D. (2009). Human-Like Adaptive Cruise Control Systems through a Learning Machine Approach. Applications of Soft Computing, pages 240–249.
[Toledo et al., 2007] Toledo, T., Koutsopoulos, H. N., and Ben-Akiva, M. (2007). Integrated driving behavior modeling. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 15(2):96–112
[Van Hoorn et al., 2009] Van Hoorn, N., Togelius, J., Wierstra, D., and Schmidhuber, J. (2009). Robust player imitation using multiobjective evolution. In 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pages 652–659. IEEE.
[Wiedemann, 1974] Wiedemann, R. (1974). Simulation des strassenverkehrsflusses. Institute for Traffic Engineering, University of Karlsruhe.
[Wu et al., 2003] Wu, J., Brackstone, M., and McDonald, M. (2003). The validation of a microscopic simulation model: A methodological case study. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 11(6):463–479.

## Slide 56
Modelado de Comportamiento de Conductores con Técnicas de Inteligencia Computacional
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Autor
Alberto Díaz Álvarez
Directores
Francisco Serradilla García
Felipe Jiménez Alonso
Para la obtención del título de
Doctorado en Inteligencia Artificial